## Slide 1
شرح پروژه
عنوان پروژه
دانشجو: علی شایان پور
استاد راهنما: دکتر زین‌العابدین نوابی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
نتایج
مقدمه
امروزه با توسعه فراگیر و سریع هوش مصنوعی و پیچیدگی مدل‌ها، کتابخانه‌ها و روش‌های زیادی برای ماژولار کردن و ساده‌سازی عملیات‌های هوش مصنوعی به وجود آمده است. این ساده‌سازی‌ها در زبان‌های سطح بالا مانند پایتون در نهایت منجر به از دست دادن سرعت اجرا در محاسبات می‌شود. هر چند کتابخانه‌ها با انجام موازی‌سازی‌هایی در سطح سیستم، باعث تسریع این فرآیند شده‌اند اما این سرعت باز هم برای مدل‌های بسیار پیچیده و مخصوصا برای پردازش‌های Real Time، بسیار پایین است. راهکار‌هایی که برای این موضوع وجود دارد استفاده حداکثری از پردازش‌های موازی و GPU است اما استفاده از این سخت‌افزار‌ها بسیار هزینه‌بر است.
در این پروژه به پیاده‌سازی سخت‌افزاری شبکه عصبی MLP و CNN پرداخته‌ایم. همچنین به دلیل flexibility زیادی که سخت‌افزار دارد می‌توان با اضافه کردن یا کم کردن واحد‌های محاسباتی، به سرعت بیشتری (به بهای هزینه بیشتر) رسید. سعی بر آن است که تمامی پیاده‌سازی‌ها در این پروژه با استفاده از حداقل سخت‌افزار بوده که باعث هزینه کمتر و مصرف توان کمتر می‌شود. از طرفی با وجود کمترین واحد‌های محاسباتی همچنان سرعت به طرز چشمگیری بیشتر از نرم‌افزار است.
برای بررسی توانایی برد PYNQ-Z2 در بهبود سرعت تشخیص اعداد، دو مدل متداول هوش مصنوعی مورد آزمایش قرار گرفت، که به اختصار شرح داده شده‌اند:
Multilayer Perceptron (MLP)
Convolutional Neural Network (CNN)
تعداد لایه‌ها و نورون‌های مختلفی برای مدل MLP بررسی شد. در بهترین حالت، مدل مورد بررسی به دقت 97.36% بر روی داده‌های training رسید، در حالی که مشاهده شد بر روی داده‌های test عملکرد خوبی ندارد، که می‌تواند نشانه overfitting باشد.
با توجه به تست‌ها و نوع کارکرد شبکه عصبی CNN، این شبکه کاربرد، نتیجه و دقت بسیار بیشتری برای پردازش تصویر و تشخیص اعداد دست‌نوشت MNIST داشتند و برای ادامه کار گزینه مناسب‌تری است.
برای این پروژه، از یک CNN که دو بار بر روی ورودی عملیات کانولوشن و max pooling انجام می‌دهد، و سپس یک لایه‌ی dense و بعد SoftMax روی آن اعمال می‌کند، استفاده شده است. این مدل پس از train شدن به دقت 99.08% بر روی داده‌ّای training رسید، و در عمل نیز نتایج خیلی بهتری بر روی داده‌های واقعی از خود نشان داد.
زمان انتقال داده‌ها از Memory‌ واسطه DMA به یک ماژول AXIS برابر با 1.171ms می‌باشد و زمان دریافت داده‌ها نیز برابر با 1.438 ms می‌باشد. لازم به ذکر است که فرکانس کاری مدار 100 MHz می‌باشد.
همچنین زمان
جمع بندی
در این پروژه به بررسی و مقایسه شبکه‌های عصبی MLP و CNN در کاربرد تشخیص تصویر پرداختیم و ماژول‌ها و لایه‌های مختلف را از لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مقایسه کردیم.
از نکات مهمی که به آن پی بردیم این بود که چه لایه‌هایی Bottleneck طراحی ما بوده و بهتر است آن را به صورت سخت‌افزاری پیاده‌سازی کرد. از طرفی چه لایه‌ای را می‌توان به صورت نرم‌افزاری پیاده‌سازی کرد تا از پیچیدگی زیاد کاسته شود. به طور خاص در این پروژه با این معماریCNN دیدیم که یکی از Bottleneck های اصلی سیستم، هر دو لایه Convolution بود و زمان بسیار زیادی را صرف محاسبات می‌کرد؛ در طراحی‌های Real Time این موضوع خیلی بیشتر خود را نشان می دهد. یکی از تکنیک های مورد استفاده برای حل این مشکل طراحی و پیاده سازی سخت افزاری لایه زمانبر و قرار دادن آن به صورت Accelerator در کنار واحد CPU می باشد.
در آینده می‌توان علاوه بر قسمت Evaluation، قسمت train کردن را نیز به صورت سخت‌افزاری پیاده‌سازی کرد؛ زیرا یک بخش عظیمی از زمان در train کردن سپری می‌شود و می‌توان از این موضوع به خوبی استفاده کرد و زمان train کردن را فوق‌العاده کاهش داد. همچنین با استفاده از پارامتری بودن تمام طراحی‌های انجام شده می‌توان با تغییر دادن پارامتر‌ها و کم و زیاد کردن لایه‌ها و همچنین استفاده از شبکه‌ها و معماری‌های دیگر، زمان اجرا را برای حالت‌های دیگر محاسبه کرد تا این اطلاعات دید خوبی برای طراحان داشته باشد.
مراجع اصلی
http://www.pynq.io/
https://zynq.io/
https://www.xilinx.com/support/university/xup-boards/XUPPYNQ-Z2.html
https://pynq.readthedocs.io/en/v2.3/
https://github.com/alexforencich/verilog-axis
https://www.hackster.io/whitney-knitter/axi4-lite-interface-wrapper-for-custom-rtl-in-vivado-2021-2-8a7009
https://www.xilinx.com/video/software/axi4-stream-interfaces.html
Convolutional Neural Network (CNN)
CNN ها شبکه‌هایی متشکل از لایه‌هایی از انواع مختلف هستند (شکل ۲). انواع متداول این لایه‌ها عبارتند از:
لایه‌ی کانولوشن (convolution)، که ویژگی‌های کلی ورودی را بدون توجه به موقعیت مکانی آن در تصویر بررسی می‌کند (شکل ۳).
لایه‌ی pooling، که به نوعی داده‌های ورودی‌اش را خلاصه‌سازی می‌کند.
لایه‌ی dense، که می‌توان آن را معادل یک MLP تک لایه دانست.
لایه‌ی SoftMax، که ورودی‌هایش را بر روی نمودار نمایی می‌برد و سپس normalize می‌کند.
شکل ۲: شماتیک یک CNN نوعی
شکل ۳: نمونه‌ای از عملیات کانولوشن
طراحی بر روی سخت‌افزار
شکل ۴: ساختار درونی برد PYNQ
برد PYNQ، که بر پایه‌ی چارچوب Xilinx ZYNQ ساخته شده است، از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود:
Processing System یا PS، که شامل پردازنده‌ی ARM Cortex-A9 دارای سیستم‌عامل Linux است و قابلیت اجرای برنامه‌های به زبان پایتون را دارد. این برنامه‌ها، بخش‌های سخت‌افزاری روی برد PYNQ را مدیریت می‌کنند.
Programmable Logic یا PL، که قابلیت برنامه‌ریزی به صورت سخت‌افزاری را دارد و مبتنی بر FPGA می‌باشد.
جدول ۱- زمان‌بندی اجرای لایه‌های مختلف به صورت نرم‌افزاری
شکل ۵: شکل کلی پیاده‌سازی سخت‌افزاری شبکه عصبی CNN به صورت ترکیبی از کنترل PS و اجرای PL
Layer | Name | Dimension | PC Time (ms) | PS Time (ms) | Time (ms)
Layer #0 | Convolution | in: 784, out: 194688 | 396.3614 | 14135.5 | 1.95472
Layer #0 activation | ReLU | in: 21632, out: 21632 | 7.0078 | 169.7 | 0.43264
Layer #1 | MaxPooling | in: 21632, out: 21632 | 6.0443 | 164.6 | 0.43264
Layer #2 | Convolution | in: 5408, out: 2230272 | 1520.4479 | 36425.4 | 22.3568
Layer #2 activation | ReLU | in: 7744, out: 7744 | 2.9997 | 84.2 | 0.15488
Layer #3 | MaxPooling | in: 7744, out: 6400 | 2.9995 | 59.5 | 0.14144
Layer #4 | Flatten | in: 1600, out: 1600 | 0 | 1.1 | -
Layer #5 | Dense | in: 1600, out: 10 | 5.0367 | 88.8 | 0.176
Layer #5 activation | Softmax | in: 10: out: 10 | 0 | 0.1 | 0.005